Сверлильная система

Штатив LD-Deltadrill XXL

&

Сверлильный мотор LD-Deltadrive E3-330L

Сохраняйте инструкцию для использования в будущем!

Longdia GmbH

Grafftring 1       D - 29227 Celle

Postfach 1471  D - 29207 Celle

Telefon  0 51 41 – 996 0

Telefax  0 51 41 – 996 200

E-mail: info@longdia.com

www.longdia.com

- Введение

Вы приобрели сверлильный штатив фирмы Longdia.

Мы благодарим Вас за покупку и желаем Вам успешной и многолетней работы с Мы всегда открыты для Ваших вопросов и предложений.

Мы обращаем Ваше внимание на то, что сам по себе штатив не является полноценной сверлильной системой. Для этого на штатив необходимо установить (смонтировать) сверлильный мотор.

При монтаже в обязательном порядке должны быть соблюдены условия, описанные в данной инструкции.

Внимание:

При монтаже системы необходимо соблю-дать правила EG-RL 2006/42/EG.

1. Содержание

- Введение                                     стр. 1

- Содержание                                стр. 1

- Общие указания                          стр. 1

- Описание системы                      стр. 2

- Технические данные                   стр. 2

- Указания по безопасности          стр. 5

- Ввод в эксплуатацию                  стр.  7

- Управление системой                 стр. 10

- Техническое обслуживание        стр. 10

- Гарантия                                       стр. 12

- ЕЭС – заявление изготовителя  стр. 12

2. Общие указания

2.1 Важные термины

Опасность:  возможная ситуация, которая может привести к тяжелым травмам или даже смерти обслуживающего персонала или третьих лиц.

Осторожно: возможная ситуация, которая может привести к легким травмам или к повреждению имущества.

2.2 Объяснения символов

Запрещающие символы

Общий запрет

Посторонним вход воспрещен

Прикасаться запрещено

Предупреждающие символы

Общая опасность

Высокое напряжение

Горячая поверхность

Символы по технике безопасности

Используйте защитные очки

Используйте защиту слуха

Используйте защитный шлем

Используйте защитную обувь

Используйте защитн. перчатки

2.3 Ваш штатив

На табличке Вашего штатива указаны серийный номер и тип машины.

Пожалуйста впишите эти данные в нижеследующие рамки.

Обозначение типа

Серийный номер

Пожалуйста, сообщайте эти данные при Ваших запросах.

3. Описание системы

3.1.1 Использование штатива

Сверлильный штатив предназначен для «сухого» и «мокрого» сверления в минераль-ных материалах с помощью алмазных коро-нок.

Штатив подходит для работы с электричес-кими, гидравлическими и пневмотическими сверлильными моторами мощностью до 3,5 кВт.

Штатив должен быть надежно закреплен на поверхности материала с помощью дюбеля (анкера), вакуумного насоса или быстрораз-движной опоры.

Строго соблюдайте правила эксплуатации и технического обслуживания, описанные в данной инструкции.

Соблюдайте также инструкции по безопасности, монтажу и эксплуатации используемого дополнительного оборудова-ния и алмазного инструмента.

Во избежание травм используйте только оригинальное оборудование и алмазный инструмент Longdia.

3.1.2 Использование мотора

Мотор используется согласно данным на табличке на корпусе мотора. При исполь-зовании специальных машин действуют дополнительные требования, указанные в подтверждении заказа.

Сверлильные моторы относятся к классу защиты «I», что обеспечивает безопасность через использование FI- / PRCD-выключате-лей.

При использовании соответствующих коронок возможно высверливание отверствий в различных материалах:

-	Бетон (в т.ч. с сильным армированием)

-	Песчяник и известняк

-	Всевозможные строительные материа-лы для массивных стен

-	Асфальтные покрытия

Сверлильные моторы соответствуют предписаниям союза профессионалов "Камни и Земли» с июля 1989. Данные моторы относятся к категории II, что означает, что они должны направляться штативами (DIN 57100 или VDE 0100).

Штатив должен быть снабжен:

-	Защита обратного хода

-	Приспособления отвода воды.

Мотор должен быть подкючен:

-	через персональный защитный выключатель (FI или PRCD) напрямую или

-	через кодированный (1h)-штекер с защитным ящиком (IP44) с FI-выключателем к сети 230 В.

3.2 Последствия использования НЕ по назначению

При использовании штатива не по назначению существует повышенная опасность для здоровья обслуживающего персонала и третьих лиц.

Кроме прочего к этому относится использова-ние сверлильного мотора мощностью более

3,5 кВт. Это может привести к поломке моторной пластины или других частей.

Манипулирования или изменения штатива запрещены. Пожалуйста, при желании что-то изменить, обратитесть с нашему представите-лю в Вашем регионе.

Для юстировки штатива НЕ используйте ударный инструмент (молоток), т.к. может привести к повреждению штатива.

3.3 Комплектация поставки

Штатив XXL

Сверлильный мотор E3-330L

Инструкция по эксплуатации

4. Технические данные

Тип			:  	LD-Deltadrill XXL

Maкс. Ø сверл.		:  	400 мм

Мaкс. полезная длина	: 	570 мм

Maкс. мощность мот.	: 	3,5 кВт

Сверление под углом	 :  	до 45(

Вес			:  	19 кг

Размеры

Технические данные

| Номинальное напряжение | 230 | V |
| --- | --- | --- |
| Потребление тока | 15,9 | A |
| Мощность | 3300 | W |
| Частота | 50 – 60 | Hz |
| Обороты на холостом ходу | 325 / 660 / 1200 | min-1 |
| Обороты при полной загрузке | 180 / 420 / 750 | min-1 |
| Мощность на выходе | 2400 | W |
| Крютящий момент | 140 / 63 / 39 | Nm |
| Диаметр сверления | 45 – 450 | mm |
| Вес | 12,8 | kg |
| Подключение коронки | UNC 1 ¼ | “ |
| Крутящий момент србатывания проскальз. муфты | 260 | Nm |

Шумы и вибрации [EN 50144]

| Уровень шума на холостом ходу | Уровень шума при полной нагрузке | Вибрация |
| --- | --- | --- |
| dB(A) | dB | m/s2 |
| 83 | 97 | < 2,5 |

Внимание: вышеперечисленные данные были установлены в лаборатории. В зависимости от условий работы на строительной площадке указанные данные могут сильно отличаться.

5. Указания по технике безопасности

5.1 Основные положения

Прежде, чем установить мотор на штатив и начать работу, пожалуй-ста внимательно прочтите указа-ния по технике безопасности и сохраните их для пользования в будущем.

5.2 Организация рабочего места

Работа по сверлению должна быть обязательно утверждена руководством строительного объекта. Проведение данной работы может значительно повлиять на статику здания.

Рабочее место должно быть постоянно хорошо освещено. Позаботьтесь о хорошей вентиляции рабочего места. Содержите рабочее место в чистоте и порядке.  Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю. В рабочей зоне не должны быть посторонние предметы, которые могут привести к травмам обслуживающего персонала или третьих лиц. В рабочей зоне НЕ должно быть посторонних лиц, особенно детей. Убедитесь, что ни третьи лица, ни окружающие предметы не пострадают, в случае обрыва  отдельных частей штатива (системы).

Примите меры, чтобы керн, образующийся в результате сверления, не упал бескон-трольно и не нанес травму третьим лицам или рядом находящимся предметам. Полу-ченные в результате сверления отверствия должны быть четко обазначены, чтобы предотвратить падение людей.

Никогда не держите рукой рабочий (алмазный) инструмент. В этом случае Вы подвергаетесь большой опасности и кроме того, для управления системой Вы должны использовать обе руки.

Используйте средства личной безопаснос-ти.

При образовании пыли (при «сухом» сверлении) используйте защиную дыха-тельную маску.

Не носите широкую одежду и украшение,  т.к. они могут попасть в движущиеся части сверлильной системы. В случае, если у Вас длинные волосы, используйте специальную сетку для волос. Убедитесь, что Ваша рабочая обувь не скользит.

Избегайте неестественные положения тела.

Проложите электрокабель и водяной шланг таким образом, чтобы избежать опасность падения людей.

Держите все подключения (шланги, кабеля) как можно дальше от вращающихся частей.

ВНИМАНИЕ: Проинформируйте себя, что в местах сверления нет скрытых электро-, водо- и газоподключений, например с помощью специального детектора на метал. Не работайте со шта-тивом на стремянке.

5.3 Общие мероприятия по безопасности

Используйте оригинальное дополнительное оборудование Longdia, которое описано в данной инструкции по эксплуатации.  Использование чужого оборудования может быть для Вас опасным.

Рукоятки и штурвал должны быть свободны от масла и жира.

Избегайте любых перегрузок Вашей системы. Работайте в заданных режимах – это экономично и безопасно.

Храните неиспользуемые части системы в безопасном месте. Данное место не должно быть доступно третьим лицам, особенно детям.

Следите за Вашим инструментом, содержи-те его в чистоте и порядке, что позитивно скажется на эффективности его использо-вания.

Перед каждым использованием системы проверяйте, что она не повреждена, и что все функции системы в порядке. В случае обнаружения поврежденных частей, обяза-тельно замените их на новые.

Внимание: Ни в коем случае не используйте поврежденный инструмент!

Производите ремон инструмента и машин только на предприятии Longdia или у его авторизированных партнеров. В случае непрофессионального ремонта оборудова-ния, Ваша жизнь подвергается опасности.

Избегайте попадание шлама на Вашу кожу. Опасные для здоровья материалы (например, Асбест) сверлить запрещено.

5.3.1 Механическая часть

Следуйте указаниям по техническому обслуживанию штатива. Соблюдайте правила смазования и замены инстру-мента.

Убедитесь, что мотор надежно и правильно закреплен на штативе.

Соблюдайте дистанцию к вращающейся сверлильной ко-ронке.

При работе с алмазной корон-кой по ее замене и т.д., убеди-тесь, что штекер вытащен из сети.

5.3.2 Электрическая часть

(при использовании электромоторов)

При использовании электри-ческих приборов существует опасность электрического удара. Избегайте контакт с заземленными предметами, такими как трубы, батареи, печи, холодильники и т.д.

Убедитесь, что напряжение в сети соот-ветствует данным на табличке сверлиль-ного мотора.

Контролируйте электрические подключения после каждого использования системы на предмет повреждений и в случае их обнаружения обратитесь к профессиональ-ному электрику.

Электроприборы должны проверятся профессиональным электриком один раз в год.

В случае, если во время работы был поврежден кабель или его удлинитель, ни в коем случае не прикасайтесь к нему. В этом случае вытяните непосредственно штекер из розетки.

Поврежденные электрические выключатели должны быть заменены профессиональным электриком. Эксплуатация моторов с поврежденными выключателями запреще-на!

Кабель подкючения мотора к сети не должен быть использован для переноски мотора.

Защитите кабель от высоких температур и острых краев.

Используйте только допущенные и соответ-ственно обозначенные удлинители кабелей.

Обращайте внимание на то, что Ваш удлинитель соответствует мощности свер-лильного мотора.

#### Перед вводом системы в эксплуатацию проверьте соответствие напряжение в сети и частоту с указанными на табличке данными. Допустимые отклонения: ± 5 % для напряжения и ± 2 % для частоты. Ремонтные работы разрешено прово-дить только квалифицированному пер-соналу.

Особенно важно соблюдать:

- технические предписания инструкции по эксплуатации,

- правила предотвращения травматиз-ма

- соответствющее использование ин-струмента

- использование средств личной безо-пасности.

5.3.3 Термическая часть

Используемые алмазные коронки могут очень сильно нагреваться. Поэтому исполь-зуйте защитные перчатки при смене алмазной коронки.

5.4 Требование к оператору

Штатив предусмотрен для эксплуатации профессиональ-ным оператором. Данный оператор должен получить специальное разрешение от владельца штатива на право проведения работы.

Операторы машины должны быть в обяза-тельном порядке проинформированы о воз-можных опасностях.

Ремонт должен проводиться только специ-алистами предприяти Longdia или его официальными представителями.

Работа по сверлению требует большой концентрации. Если Вы переутомлены или находитесь под воздействием медицинских препаратов или наркотических веществ, работа по сверлению строго воспрещается. В данном случае существует большая опас-ность не только для оператора, но и для третьих лиц.

5.5 Средства защиты

Оператор и люди, находящиеся в непосред-ственной близости от него, обязаны носить защитные очки, защиту слуха, шлем, защит-ную обувь и перчатки.

6. Ввод в эксплуатацию

6.1 Монтаж мотора

Мотор крепится на штатив с помощью моторной платы. Моторная плата снабжена клиновым шпунтом 3/8( (9,5 мм) и 10 мм. Это позволяет закрепить большинство моторов при помощи четырех винтов. Моторная плата обеспечивает быстрое крепление мотора на штатив. Для этого моторная плата (15) устанавливается на салазках (4). После этого плата защелкива-ется эксцентриком (16), который фиксирует-ся посредством вращения с помощью ключа (SW19).

Штатив предусмотрен только для электри-ческих, гидравлических и пневматических моторов с мощностью до 3,5 кВт.

Схема отверствий для установки мотора

79,4 x 41,3 мм для всех моторов с 3/8( или 10 мм.

Удостоверьтесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на табичке Вашей машины.

Закрепите мотор и приспособление по сбо-ру воды на штативе, используя фиксатор защиты от обратного хода. Салазки должны двинаться по стояку свободно, но без люфта.

Установите коронку и выбирите частоту вращения. Дополнительные указания Вы найдете на странице 12.

Подключите подачу воды. Внимание: максимальное давление: 3 бар.

Через FI-блок и кодированный штекер 1 h или PRCD-выключатель подключить мотор к сети.

Используйте только трехжильныей кабель удлинителя с достаточной площадью попе-речного сечения. В противном случае это может привести к чрезмерной потери мощности и к перегреву мотора и кабеля.

Рекомендуемые попереч. сечения кабеля:

| Номинальный ток = 15,9 A |
| --- |
| Длина | М | 7,5 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 |
| Площадь сечения | Mm2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |

При сверлении обращайте внимание на достаточное количество воды для ох-лаждения. Используйте только чистую воду из водопровода, ни в коем случае – грязную или сточную воду. Регулируйте подачу заглубления коронки в соответствии с диаметром коронки и мощностью мотора, с тем, чтобы избежать превышение номи-нального тока.

Внимание: вышеперечисленные данные были установлены в лаборатории. В зависимости от условий работы на строительной площадке указанные данные могут сильно отличаться.

Переключение скорости

Предупреждение

Никогда не используйте силу при переключении скорости. Переключение разрешено только при полной остановке машины.

Если скорость переключается с трудом, то рекомендуется с помощью руки немного провернуть вал мотора до тех пор, пока выключатель скорости не переключиться. Использование дополнительных инструмен-тов (плоскогубцы, молоток) для переключе-ния скоростей строго запрещено!

Проскальзывающая муфта (сцепление)

Если срабатывает защитная муфта, то это значит, что мотор перегружен в два раза! Муфта не гарантирует абсолютной защиты, поэтому сверлить следует с особой осто-рожностью. Чтобы сохранить муфту как можно дольше, время проскальзывания не должно превышать 2-х секунд. Муфту может настраивать только профессиональ-ный механик.

Алмазные коронки

Вы можете использовать любые коронки с подключением UNC 1 ¼ “.

При использовании адаптеров возможно подключение коронок с иными подклю-чениями.

Для продления срока эксплуатации мотора рекомендуется использовать коронки без деформаций и биения.

Предупреждение

Использование несоответ-ствующего инструмента опасно для жизни!

Смена алмазной коронки

Вал мотора имеет правую резьбу. Против проворачивания вала используйте ключ SW32. Ни в коем случае не используйте удары молотка для скручивания коронки, так как это может повредить мотор.

6.2 Крепеж штатива

6.2.1 Дюбель (анкер)

Для нашей линейки штативов: XL, XXL, X-tra,  142 мы рекомендуем наши проверен-ные дюбеля. Для этого обратитесь к нам или к нашему официальному представите-лю.

Кроме надежного дюбеля Вы должны владеть техникой сверления и монтажа.

Ошибки, допущенные при монтаже сис-темы, ведут к снижению возможностей системы. В экстремальных случаях это может привести к тому, что Ваш дюбель не справится со своей задачей со всеми выте-кающими отсюда последствиями.

#### Внимание:

- Отверствие для анкера должно высвер-ливаться под углом 90° к подножке шта-тива.

- Основательная чистка отверствия очень важна для несущей способности дюбеля.

- Не используйте изношенные или не имеющие допуска сверла.

- Отверствие не должно проходить сквозь арматуру.

- Длина отверствия должна соответство-вать длине анкера

- Обращайте внимание на достаточную толщину материала, в котором крепится анкер.

- При выборе дюбеля обращайте внима-ние на то, чтобы он подходил к материалу, в который он устанавливается.

- Используйте дюбеля с внутренним диа-метром резьбы не менее 12 мм

- Не устанавливайте дюбель к краю пола (стены) ближе, чем 20 см.

- Проверяйте крепление штатива посред-ством руки.

- Расстояние от центральной оси до дюбеля по прямой составляет 36 см.

Соблюдайте правила работы, преду-смотренные на строительной площадке. Контактируйте ответственного за строительную пло-щадку по вопросу статики и т.д.

Крепление штатива с помощью дюбеля

Расчет нагрузки на дюбель

Пример:

Давление на коронку		:  до 250 N/cм²

(около 25 Kp/cм²)

Актиная поверхность сверления сегментами

для Ø 107 мм		:   7,5 cм²

для Ø 162 мм		: 11,5 cм²

Максимально допустимое давление (F1)

для Ø 107 мм	:  1.850 N (около 190 Kp)

для Ø 162 мм	:  2.800 N (около 290 Kp)

Противоположная сила F ( F2

Расчет F2  	: F2  x b = F1  x l

( F2  = F1  x (1 + a /b )

Отсюда следует: F > F2  и  F2  > F1

6.2.2 Крепление с помощью вакуумного насоса

Для нашей линейки штативов: XL и XXL мы рекомендуем наши проверенные вакуумные насосы. Для этого обратитесь к нам или к нашему официальному представителю.

Кроме надежного насоса Вы должны владеть техникой сверления и монтажа.

Ошибки, допущенные при монтаже системы, ведут к снижению возможностей системы.

В экстремальных случаях это может привести к отрыву подножки штатива от повехности материала, в котором он закреплен, со своей задачей со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Крепление с помощью вакуума:

- Обращайте внимане на то, что при выходе вакуумного насоса из строя,  штатив может упасть с поверхности материала, в котором он закреплен. В этом случае существует повышенная опасность травматизма!

- Сверление «над головой» с использова-нием вакуумного насоса запрещено.

- Используйте оригинальный вакуумный сет Longdia.

- Начинайте сверление только при условии, что низкое давление достигло 0,7 бар.

- Проверьте надежность крепления систе-мы с помошью руки.

- Для более точной установки штатива на поверхность материала Вы можете использовать вакуумный вентиль. В этом случае Вы должны держать штатив обеими руками. После установки штатива проследите за тем, чтобы низкое давление достигло 0,7 бар, прежде чем начинать сверление.

6.2.3 другие варианты креплений

- Быстрораздвижная опора

- Специальный ремень

7. Управление системой

7.1 Сверление под углом

Для сверления под углом ослабьте затяжку указанных на картинке болтов. После уста-новления угла наклона обязательно затяните ослабленные болты.

7.2 Сверление с использованием водосборного кольца

В отдельных случаях, например для безопасности или чистоты рекомендуется использование водосборного кольца с соответствующим креплением. Данное дополнительное оборудование можно при-обрести отдельно.

###### 8. Техническое обслуживание и ремонт

Кроме данной инструкции пользуйтесь инструкциями по эксплуатации для моторов, вакуумных насосов и т.д.

8.1 Установка салазок

- В случае если салазки движутся по стояку с большим усилием или если они имеют большой люфт, необходи-мо произвести юстировку салазок с помощью юстировочных винтов. Салазки должны двигаться парал-лельно по отношению к стояку.

Для этого необходимо:

(  ослабить штифт (поз. 414)

(  регулируйте юстировочные винты (поз. 416) таким образом, чтобы ворот (рычаг)

легко поворачивался и салазки двигались параллельно по отношению к стояку.

(  затяните штифт (поз. 414).

При износе сальников их необходимо заменить.

8.2 Техническое обслуживание

- Направляющие шины чистить

(но не смазывать)

- Проверяйте установку салазок

- Смазывайте болты подножки сверлильной системы

8.3 Технический уход

Предупреждение

Перед выполнением техни-ческого обслуживания вы-тяните штекер из сети. Пос-ле проведения ремонта мотор дол-жен проити проверку у специалиста-электрика (VBG4 с 1.1.1990).

8.3.1 Ежедневный осмотр

Проверяйте мотор на предмет возможных повреждений выключателя, кабеля и ште-кера.

После работы производите чистку мотора. Смазывайте жиром вал мотора. Отверствия забора воздуха должны быть всегда в чистом и открытом состоянии. Обращайте внимание, что во время чистки вода не должна попасть в мотор.

Для того, чтобы мотор сохранял свою герметичность, смазывайте мотор маслом:

- отключите мотор от подачи воды. Кран подачи воды на моторе открыть и ввести в него несколько капель масла, кран закрыть, несколько капель масла добавить в отверствие от переполнения водой, вал мотора прокрутить несколько раз с помощью руки.

8.3.2 После 150 рабочих часов

После 150 рабочих часов редукторное масло необходимо заменить.

8.3.3 После 250 рабочих часов

Угольные щетки должны быть проверены электриком и при необходмости заменены:

- Выкрутите винты (поз. 40).

- Крышку мотора (поз. 37) снять с корпуса мотора (поз. 2).

- Замените старые угольные щетки на новые.

- Соберите мотор в обратной последо-вательности.

Используйте только оригинальные запас-ные части.

8.3.4 Один раз в три месяца

Кабель, выключатель и штекер должны проверяться электриком. (VBG4) и докумен-тироваться. Замена редукторного масла ведет к увеличению срока службы редук-тора.

9. Гарантия

Имеющееся техническая информация настоящего руководства по эксплуатации может быть изменена без предупреждения пользователя.

Longdia GmbH не несет ответ-ственности в отношении данного руководства по эксплуатации.

Кроме этого фирма Longdia GmbH не несет ответственности за ошибки в руководстве по эксплуатации и в спецификации запасных частей а также за ущерб, связанный с поставкой, выполнением услуг или применением материалов.

Право на гарантийное обслуживание пропадает в случае изменения машины, использования неоригинальных частей или исполь-зования машины не по назначению. Любое использование машины не по назначению должно быть согласованно с изготовителем машины.

Longdia GmbH не несет ответственности за ущерб, возникший по причине исполь-зования машины посторонними лицами или отсутствия необходимого технического обслуживания и контроля перед вводом в эксплуатацию.

10. ЕЭС – заявление изготовителя

в части рекомендации ЕЭС в области машиностроения 2006/42/EG

Настоящим заявляем, что следующая машина на основании технического концепта и способа изготовления соответствует европейским стандартам. В случае технического изменения, не согласованного с нами, данное заявление теряет свою силу.

Изготовитель:				Longdia GmbH

Grafftring 1, D - 29227 Celle, Postfach 1471, D - 29207 Celle

Обозначение машины:		Сверлильная система

Тип машины:	                    LD-Deltadrill XXL & LD-Deltadrive

E3-330L

Действующие положения:	Предписание ЕЭС в области машиностроения (2006/42/EG)

Действующие нормы

В особенности:	             	EN 12348

EU Declaration of Conformity

in accordance with EU machine directive 2006/42/EG

We herewith declare that the following machine complies with the pertinent basic safety  and

health  requirements  of  the  EU  machine  directive  as  regards  concept,  design  and   the

commercially available version. This declaration becomes null and  void  when  any  changes

are made to the machine without our consultation and approval.

Producer:				Longdia GmbH

Grafftring 1, D - 29227 Celle, PO Box 1471, D - 29207 Celle

Designation of the machine:       	Drill Stand

Machine type:                         		LD-Deltadrill XXL & LD-Deltadrive

E3-330L

Pertinent EU directives:              	EU Machine Directive (2006/42/EG)

Applied standardised

standards, particularly:            	 	EN 12348

Дата / Изготовитель-подпись:

Date / Manufacturer signature:

Должность лица, поставившего подпись:		Генеральный директор

Information about the signatory:			General Manager

## Список запасных частей

###### Стойка (Säule)

| Поз. | Обозначение | Артик. номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Grundplatte kompl. | 096523 | 1 |
| 100a | Stahlgrundplatte | 096511 | 1 |
| 101 | O-Ring 8 x 2,5 N70 | 096006 | 1 |
| 102 | Grundplatte | 096201 | 1 |
| 103 | Einpreßhülse M12 | 096002 | 4 |
| 104 | Hutmutter M12 | 758120 | 4 |
| 105 | 6kt-Schraube M12 x 65 | 708127 | 4 |
| 106 | Haltegriff | 096003 | 1 |
| 107 | Druckfeder | 096004 | 1 |
| 108 | Lüftungsgriff | 096005 | 1 |
| 109 | Stecknippel | 096007 | 1 |
| 110 | Imbusschraube M6 x 45 | 713067 | 2 |
| 111 | Imbusschraube M6 x 8 | 713066 | 4 |
| 113 | 6kt-Schraube M12 x 120 | 703129 | 1 |
| 114 | Spannbuchse | 096042 | 10 |
| 115 | Mutter M12 | 751120 | 4 |
| 116 | U-Scheibe | 760012 | 6 |
| 118 | Longdia-Schild | 096060 | 1 |
| 201 | Spannklotz | 096008 | 4 |
| 202 | 6kt-Schraube M12 x 100 | 708121 | 2 |
| 203 | 6kt-Schraube M12 x 40 | 708125 | 2 |
| 204 | Abstützung | 096009 | 2 |
| 205 | 6kt-Schraube M12 x 110 | 708129 | 1 |
| 206 | Tragegriff | 096010 | 1 |
| 207 | Imbusschr. mit niedrigem Kopf M6x16 | 723062 | 2 |
| 301 | Bohrsäule | 096011 | 1 |
| 302 | U-Scheibe M8 | 760008 | 2 |
| 303 | Inbusschraube M8 x 12 | 713091 | 2 |
| 304 | Klotz | 096014 | 1 |
| 305 | Kopfplatte | 096013 | 1 |
| 306 | Imbusschraube M6 x 10 | 713062 | 2 |
| 307 | Imbusschraube M8 x 20 | 713082 | 2 |

Салазки (Vorschub)

| Поз. | Обозначение | Артик. номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | Vorschubeinheit kompl. | 096520 | 1 |
| 401 | Vorschubschlitten | 096215 | 1 |
| 402 | Vorschubwelle | 096216 | 1 |
| 403 | Zylinderstift 5 x 28 m6 | 781055 | 1 |
| 404 | Ring 15x20x14 | 096017 | 2 |
| 405 | Nadellager RNA 4902 | 096018 | 2 |
| 406 | Ring | 096019 | 1 |
| 407 | Schmiernippel D1 M6 | 096020 | 2 |
| 408 | Abdeckscheibe | 096021 | 1 |
| 409 | Sicherungsring 15mm | 776015 | 1 |
| 410 | Buchse 1 | 096022 | 1 |
| 411 | Excenterwelle | 096023 | 1 |
| 412 | Druckstück M8 | 096024 | 1 |
| 413 | Buchse 2 | 096025 | 1 |
| 414 | Gewindestift M 8 x 12 | 742083 | 4 |
| 415 | Gleitstück | 096027 | 4 |
| 416 | Justierschrauben | 096028 | 4 |
| 418 | Rastbolzen | 096030 | 1 |
| 419 | Klemmstift | 373071 | 4 |
| 420 | Arretierschraube | 096026 | 2 |
| 450 | Ringmaulschlüssel SW 19 | 248498 | 1 |
| 500 | Drehkreuz kompl. | 096531 | 1 |
| 501 | Kurbelzapfen | 096031 | 1 |
| 502 | Kurbelstange | 096032 | 2 |
| 503 | Griffbremse | 096033 | 1 |
| 504 | Schaltknopf | 096034 | 4 |
| 505 | Klappstecker | 096235 | 1 |
| 600 | Motorplatte, kompl. | 096522 | 1 |
| 601 | Motorplatte | 096037 | 1 |
| 602 | Achse | 096038 | 1 |
| 603 | Buchse | 096039 | 1 |

Дополнительное оборудование

| Vakuum-Gerät Typ DDA (ohne Kessel) | 202608 |
| --- | --- |
| Vakuum-Gerät Typ VF 750 (mit Kessel) | 202601 |
| Vakuum-Gerät Typ XR 100 (mit Kessel) | 202606 |
| Vakuumschlauch mit Kupplungen | 2020965 |
| Vakuumsatz Typ BL-Deltadrill XXL | 096510 |
| Wassersammelringhalter | 096051 |
| Wassersammelring kpl. ø 130 mm | 096044 |
| Wassersammelring kpl. ø 220 mm | 096045 |
| Dichtkappe ø 130 mm | 096048 |
| Dichtkappe ø 220 mm | 096049 |
| Stahldübelfuß für XXL | 096511 |
| Rädersatz | 096512 |
| Distanzstück (erweitert um 75 mm) | 096055 |
| Dübelvorrichtung Satz | 096524 |

| Поз. | Артик. номер | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 037200664 | Gesteinsbohrmaschine kompl | 1 |
| 2 | 037200134 | Getriebe kompl. | 1 |
| 3 | 037300713 | Motor kompl. | 1 |
| 4 | 037300074 | Wasseranschluß kompl. | 1 ** |
| 5 | 037800733 | Schlauch kompl. | 1 |
| 6 | 037800028 | Dichtring | 2 |
| 7 | 037800023 | Kugelhahn kompl. | 1 |
| 8 | 037800299 | Dichtring | 1 |
| 9 | 037800020 | Stecknippel | 1 |
| 10 | 037800040 | O-Ring | 1 |
| 11 | 037800077 | Sicherungsscheibe | 3 |
| 12 | 037900318 | Innensechskantschraube | 3 |
| Verschleißteile** |

  - Мотор компл.

| Поз. | Артик. номер | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 037300713 | Motor kompl | 1 |
| 2 | 037200839 | Motorgehäuse | 1 |
| 3 | 037401552 | Magnetgehäuse | 1 |
| 4 | 037900011 | Gewindestift | 1 |
| 5 | 037900229 | Scheibe | 1 |
| 6 | 037800076 | Sicherungsscheibe | 5 |
| 7 | 037900412 | Flachkopfschraube | 1 |
| 8 | 037300030 | Bürstenbrücke | 1 |
| 9 | 037800063 | Kohlebürste | 2 ** |
| 10 | 037900180 | Sicherungsscheibe | 2 |
| 11 | 037900332 | Innensechskantschraube | 2 |
| 12 | 037400036 | Luftleitscheibe | 1 |
| 13 | 037300930 | Schalterkasten | 1 |
| 14 | 037801222 | Kabeltülle | 1 |
| 15 | 037801244 | Anschlußkabel kompl. | 1 ** |
| 16 | 037801245 | Anschlußkabel - M konf. | 1 |
| 17 | 037800853 | Schutzschalter | 1 |
| 18 | 037801236 | Anschlußkabel - S konf. | 1 |
| 19 | 037800265 | Stecker | 1 |
| 15 | 037801182 | Anschlußkabel kompl. codiert 1h optional | 1 |
| 16 | 037800583 | Anschlußkabel optional | 1 |
| 19 | 037900161 | Stecker 1h optional | 1 |
| 20 | 037801221 | Zugentlastungsklemme | 1 |
| 21 | 037900623 | Linsenblechschraube | 2 |
| 22 | 037801356 | Wippschalter | 1 |
| 23 | 037900458 | Senkschraube | 2 |
| 24 | 037800174 | Schutzkappe | 1 ** |
| 25 | 037401334 | Abdeckplatte | 1 |
| 26 | 037401118 | Anlaufstrombegrenzer kompl. | 1 |
| 27 | 037401119 | Lüsterklemme | 1 |
| 28 | 037801874 | EMV-Filter | 1 |
| 29 | 037801354 | Funkentstörkondensator | 1 |
| 30 | 037900704 | Innensechskantschraube | 4 |
| 31 | 037400905 | Anker gew. | 1 |
| 32 | 037900483 | Rillenkugellager | 1 ** |
| 33 | 037900329 | Rillenkugellager | 1 ** |
| 34 | 037901094 | Sicherungsring | 1 ** |
| 35 | 037900708 | Wellendichtring | 1 ** |
| 36 | 037800122 | Kugellagerausgleichscheibe | 1 |
| 37 | 037300029 | Lagerkappe | 1 |
| 38 | 037800089 | O-Ring | 1 ** |
| 39 | 037800077 | Sicherungsscheibe | 3 |
| 40 | 037900312 | Innensechskantschraube | 3 |
| 41 | 037200379 | Zwischendeckel | 1 |
| 42 | 037900168 | Nadelhülse | 2 ** |
| 43 | 037900156 | Nadelhülse | 1 ** |
| 44 | 037800083 | O-Ring | 1 ** |
| Verschleißteile** |

  - Редуктор компл.

| Поз. | Артик. номер | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 037200134 | Getriebe kompl | 1 |
| 2 | 037100080 | Getriebegehäuse | 1 |
| 3 | 037900051 | Rillenkugellager | 1 ** |
| 4 | 037900495 | Rillenkugellager | 1 ** |
| 5 | 037900670 | Zwischenscheibe | 1 |
| 6 | 037400795 | Hülse | 1 |
| 7 | 037900669 | Axial-Nadelkranz | 2 ** |
| 8 | 037900672 | Axiallagerscheibe | 2 ** |
| 9 | 037900671 | Nadellager | 1 ** |
| 10 | 037300670 | Stützscheibe | 1 |
| 11 | 037400011 | Bremsscheibe | 2 ** |
| 12 | 037401308 | Bodenrad kompl. | 1 |
| 13 | 037301051 | Bodenrad | 1 |
| 14 | 037400798 | Lagerhülse | 1 ** |
| 15 | 037400048 | Schaltwelle kompl. | 1 |
| 16 | 037800097 | O-Ring | 1 ** |
| 17 | 037400096 | Schalthebel kompl. | 1 |
| 18 | 037800075 | Sicherungsscheibe | 1 |
| 19 | 037900354 | Innensechskantschraube | 1 |
| 20 | 037900500 | Dichtring | 1 ** |
| 21 | 037401637 | Verschlußschraube kompl. | 1 |
| 22 | 037300673 | Bohrspindel kompl. | 1 |
| 23 | 037400002 | Wellenschutzhülse | 3 |
| 24 | 037900110 | Paßfeder | 1 |
| 25 | 037400796 | Druckhülse | 1 |
| 26 | 037300427 | Pumprad | 1 |
| 27 | 037301052 | Ritzelwelle | 1 |
| 28 | 037401310 | Losrad 1 kompl. | 1 |
| 29 | 037301053 | Losrad 1 | 1 |
| 30 | 037400082 | Lagerhülse | 1 ** |
| 31 | 037400129 | Paßscheibe | 1 |
| 32 | 037800080 | Sprengring | 1 ** |
| 33 | 037900504 | Paßfeder | 1 |
| 34 | 037900014 | Kugel | 2 |
| 35 | 037800165 | Druckfeder | 1 |
| 36 | 037301054 | Schaltrad | 1 |
| 37 | 037900663 | Tellerfeder | 9 |
| 38 | 037900662 | Sechskantmutter | 1 |
| 39 | 037401311 | Losrad 2 kompl. | 1 |
| 40 | 037301055 | Losrad 2 | 1 |
| 41 | 037400083 | Lagerhülse 2 | 1 ** |
| 42 | 037900163 | Paßscheibe | 1 |
| 43 | 037900209 | Sicherungsring | 1 ** |
| 44 | 037300872 | Vorlegewelle | 1 |
| 45 | 037900127 | Paßfeder | 1 |
| 46 | 037300754 | Vorlegerad | 1 |
| 47 | 037900674 | Buchse | 1 |
| 48 | 037801059 | O-Ring | 1 ** |
| 49 | 037400797 | Anschlußring | 1 |
| 50 | 037800760 | Sicherungsring | 1 ** |
| 51 | 037900673 | Wellendichtring | 1 ** |
| 52 | 037900027 | Wellendichtring | 2 ** |
| 53 | 037900675 | Innensechskantschraube | 3 |
| 54 | 037900503 | Paßscheibe | 1 |
| 55 | 037801019 | Getriebeöl 0,3l | 1 ** |
| Verschleißteile ** |

# Text boxes

Забор воздуха

Табличка

Выброс воздуха

Выключатель

Скорость

Вал

Ein- und

Ausschalter

Штекер с PRCD-выключателем

Подача воды

Отверствия для крепления на штативе

1

8

7

6

5

3

2

1.  головная пластина

2.  стояк

3.  ручка

4.  салазки

5.  опора

6.  вакуумный нипель

- подножка

- регулирующий винт

4

F2

F1

b

a

l